|  | VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Inventarisnummer: BST.HBM.006 Benaming: figuurzaag Jet |  |
| --- | --- | --- |

| DEZE MACHINE mag enkel gebruikt worden onder toezicht van de ATELIERverantwoordelijke VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE |
| --- |
| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN |
| Algemeen | Zie veiligheidsinstructiekaart: houtbewerkingsmachines. |
| Gebruikte materialen | Hout, hout afgeleide materialen en harde kunststof bewerken van ferro en non-ferro metalen is ten strengste verboden. |
| Contact met snijdende onderdelen | Let tijdens het zagen op voor contact van de handen met de zaag. Snijd nooit stukken die te klein zijn De transparante zaagbeschermer moet tijdens het zagen altijd worden neergelaten op het werkstuk Zorg ervoor dat ronde werkstuk niet kunnen wegrollen tijdens het zagen. Verwijder gesneden en vastgelopen werkstukken alleen wanneer de motor is uitgeschakeld en de machine volledig stil staat. |
| Breken van de zaag | Gebruik zaaglinten in functie van de bewerkingen, houtsoort en houtdikte. Tandrichting en –scherpte alsook de spanning van het zaaglint controleren. Vermijd bruusk contact met de zaag en het werkstuk. Wring niet met het werkstuk en breng het met een gelijkmatige voedingsdruk vooruit. |
| Onderhoud en herstelling | Schakel ALLE energiebronnen uit. Vergrendel de schakelaars zodat de energie niet onverwacht terug wordt ingeschakeld. Gebruik zoveel als mogelijk originele onderdelen. Plaats alle weggenomen veiligheidsuitrusting terug na het onderhoud. |
| CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN Bij onregelmatigheden, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN verwittig je de atelierVERANTWOORDELIJKE |